## Slide 1
Основы безопасности и защиты Родины · Семья
Как пользоваться огнетушителем
Короткая инструкция для семьи: типы, порядок, когда нельзя тушить
Шаблон: замените текст и цвета на свои · demin-obzr.ru
Notes: Шаблон можно открыть в PowerPoint или загрузить в Canva (Создать дизайн → Импорт файла). Замените тексты на свои и добавьте фото своего огнетушителя.

## Slide 2
Какие бывают огнетушители
ОБЗР · Инструкция по использованию огнетушителя · demin-obzr.ru
2
Порошковый (ОП)
Твёрдые материалы, горючие жидкости, электрооборудование на безопасном расстоянии. После тушения проветрить.
Углекислотный (ОУ)
Горючие жидкости и электрооборудование. Не браться за раструб — обморожение.
Водный и пенный
Дерево, бумага, ткань. Нельзя на электрооборудование под напряжением.
Для квартиры чаще всего берут небольшой порошковый огнетушитель
Notes: Тип и массу заряда выбирайте по паспорту изделия.

## Slide 3
Порядок применения: 6 шагов
ОБЗР · Инструкция по использованию огнетушителя · demin-obzr.ru
3
1
Прочитай инструкцию на корпусе
2
Подойди на безопасное расстояние (струя ~3 м)
3
Сорви пломбу и выдерни чеку
4
Направь насадку на очаг
5
Нажми на рычаг, держи вертикально
6
Туши, пока идёт заряд; потом проветри
Огонь растёт или много дыма — не тушить, выходить и звонить 112
Notes: Порядок для порошкового огнетушителя по материалам МЧС России. Для углекислотного: расстояние 2–3 м, раструб не держать руками.

## Slide 4
Когда тушить нельзя
ОБЗР · Инструкция по использованию огнетушителя · demin-obzr.ru
4
Огонь быстро растёт
Помещение заполняется дымом
Выход за очагом пожара
Огнетушитель неисправен или не подходит
Рядом газовый баллон или взрывоопасные вещества
В квартире остались люди — спасай людей
Главное — люди. Вещи можно купить снова
Notes: Сначала спасаем людей и вызываем 101 или 112, потом, если очаг небольшой и есть выход за спиной, тушим.

## Slide 5
Проверка раз в месяц
ОБЗР · Инструкция по использованию огнетушителя · demin-obzr.ru
5
Пломба и чека на месте
Корпус без вмятин и ржавчины
Шланг и насадка без трещин
Манометр (если есть) в зелёном секторе
Срок перезарядки по паспорту не истёк
Огнетушитель на виду, не у плиты и батареи
Notes: Использованный огнетушитель или огнетушитель со сорванной пломбой сразу отправляют на перезарядку.

## Slide 6
Наша семейная инструкция
ОБЗР · Инструкция по использованию огнетушителя · demin-obzr.ru
6
Где стоит огнетушитель
Какого он типа и массы
Срок следующей проверки
Кто из взрослых отвечает за огнетушитель
Телефоны: 112 · 101 · наши
Заполните вместе с семьёй и распечатайте
Notes: Здесь можно вставить фото огнетушителя и записать данные из паспорта.